Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuLinkControl (für NICOS)

Fernwirkgateway mit integrierten Datenlogger zur kabel-

losen oder kabelgebundenen Übertragung von Prozess-

daten mittels standardisiertem TCP/IP Protokoll.

Gateway für dezentrale Netzwerke, geeignet zur Direkt-

anbindung an SPS, I/Os oder ein NICOS SCADA- und

Fernwirksystem.

Individuellen Anbindungsmöglichkeiten für die einfache

Integration in bestehende Infrastrukturen.

Fernwirkunterstation mit Datenloggerfunktion, autarker

Verarbeitung von Prozessdaten und 2x Ethernet-

Schnittstellen.

Im Gehäuse integrierter SIM-Slot (Option).

Individuell einstellbare Mess- und Übertragungszyklen.

Kompakte Bauweise für Aufbau auf 35 mm-Hutschiene,

Optimale Eignung des Systems für die Erfassung

maschineller, mess- und elektrotechnischer Signale und

Daten an Regenbehandlungsanlagen, Pumpwerken und

anderen technischen Anlagen.

Direkte Datenübertragungsmöglichkeit über Ethernet

oder GPRS/UMTS/LTE und NIVUS DataAgent an das

Prozessleitsystem NICOS der Firma NIVUS GmbH.

Möglichkeit der Datenübertragung mit dem Sicherheits-

System IPsec oder Open VPN.

Modulare Erweiterungsfähigkeit der Ein- und Ausgänge

mittels WAGO I/O-Systemklemmen.

Programmierbar mit IEC 61131-3

Einbindung von Netzwerkkameras (NivuCam) über das

Kommunikationskonzept des NivuLinkControl an das

NICOS.

Implementierte nutzungsoptimierte Schnittstelle zur An-

bindung von bis zu 6 NivuFlow-Messumformern mit je

einer Messstelle oder bis 3 NivuFlow mit 3 Messstellen.

Betriebsspannung: 	24 V DC

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 LTE

liefern, betriebsfertig montieren und für die Anbindung

an das Fernwirksystem NICOS der Fa. NIVUS GmbH

vorbereiten.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

NivuLinkControl mit Feldbusknoten

Fernwirkgateway mit integrierten Datenlogger zur kabel-

losen oder kabelgebundenen Übertragung von Prozess-

daten mittels standardisiertem TCP/IP Protokoll.

Gateway für dezentrale Netzwerke, geeignet zur Direkt-

anbindung an SPS, I/Os oder ein NICOS SCADA- und

Fernwirksystem.

Individuellen Anbindungsmöglichkeiten für die einfache

Integration in bestehende Infrastrukturen.

Fernwirkunterstation mit Datenloggerfunktion, autarker

Verarbeitung von Prozessdaten und 2x Ethernet-

Schnittstellen.

Im Gehäuse integrierter SIM-Slot (Option).

Individuell einstellbare Mess- und Übertragungszyklen.

Kompakte Bauweise für Aufbau auf 35 mm-Hutschiene,

Optimale Eignung des Systems für die Erfassung

maschineller, mess- und elektrotechnischer Signale und

Daten an Regenbehandlungsanlagen, Pumpwerken und

anderen technischen Anlagen.

Direkte Datenübertragungsmöglichkeit über Ethernet

oder GPRS/UMTS/LTE und NIVUS DataAgent an das

Prozessleitsystem NICOS der Firma NIVUS GmbH.

Möglichkeit der Datenübertragung mit dem Sicherheits-

System IPsec oder Open VPN.

Modulare Erweiterungsfähigkeit der Ein- und Ausgänge

mittels WAGO I/O-Systemklemmen.

Programmierbar mit IEC 61131-3

Einbindung von Netzwerkkameras (NivuCam) über das

Kommunikationskonzept des NivuLinkControl an das

NICOS.

Implementierte nutzungsoptimierte Schnittstelle zur An-

bindung von bis zu 6 NivuFlow-Messumformern mit je

einer Messstelle oder bis 3 NivuFlow mit 3 Messstellen.

Betriebsspannung: 	24 V DC

Datenspeicher:	integrierte SD-Karte 2 GB,

konfiguriert für NivuLink Control

Antenne:	Delta7B/x/SMAM/S/S/11, SMA

Male, für GSM und GPRS

Endklemme:	zum Abschluß von Feldbus-Knoten

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 LTE 0S DABUS

liefern, betriebsfertig montieren und für die Anbindung

an das Fernwirksystem NICOS der Fa. NIVUS GmbH

vorbereiten.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

4-kanalige analoge Eingangsklemme.

4 Analogeingänge zum Anschluss von Signalen

mit normierter Größe von 0 - 20 mA.

Galvanische Trennung der Eingangssignale zur System-

ebene mit gemeinsamen Massepotential.

Spannungsversorgung der Eingänge über die interne

Systemumgebung.

Schirmanschluss auf Tragschiene geführt.

Die Funktionsanzeige erfolgt mittels LED.

Anzahl der AE:	4

Anschluss:	schraubenloser CAGE CLAMP®-
Anschluss 0,08 – 2,5 mm²

Signalstrom: 	0 - 20 mA

Eing.widerstand: 	<100 Ohm bei 20 mA

max. Eingangs-

spannung:	32 V

Auflösung: 	12 Bit

Wandlungszeit: 	10 ms typ.

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 7504 530

Liefern und betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

16-kanalige digitale Eingangsklemme.

16-digitale Eingänge zur Erfassung binärer Steuer-

signale aus dem Feldbereich, z. B. von Sensoren,

Gebern, Schaltern oder Näherungsschaltern.

Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern durch

Push-in CAGE CLAMP®-Anschlüsse.

Integrierte RC-Filter mit 3,0 ms Zeitkonstante für

jeden DE-Eingang.

Galvanische Trennung von Feld- und Systemebene.

Anzeige des Signalzustandes jeden Kanals mit grüner

Status-LED.

Anzahl der DE:	16

Anschluss:	schraubenloser CAGE CLAMP®-
Anschluss 0,08 – 2,5 mm²

Stromaufnahme:	25 mA

Spannung über 	DC 24 V

Leistungskontakte:	 (-25 % ... +30 %)

Signalspannung (0):	DC -3 V … - 5 V

Signalspannung (1):	DC +15 V ... +30 V

Eingangsfilter: 	3,0 ms

Eingangsstrom typ.:	+0,6 mA (Signal 0)

+2,4 mA (Signal 1)

Potentialtrennung:	500 V System/Feld

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 7501 405

Liefern und betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

2-kanalige analoge Ausgangsklemme.

2 Analogeingänge zur Ausgabe von Signalen

mit normierter Größe von 0/4 - 20 mA.

Galvanische Trennung der Ausgangssignale zur System-

ebene mit gemeinsamen Massepotential.

Schirmanschluss auf Tragschiene geführt.

Anzahl der AA:	2

Anschluss:	schraubenloser CAGE CLAMP®-
Anschluss 0,08 – 2,5 mm²

Signalstrom: 	0/4 - 20 mA

Bürde: 	max. 600 Ohm

Auflösung: 	12 Bit

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 7505 520

Liefern und betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

8-kanalige digitale Ausgangsklemme

8 digitale, kurzschlussfeste Ausgänge zur Ausgabe von

Steuersignalen aus dem Automatisierungsgerät an die

angeschlossenen Aktoren.

Galvanische Trennung von Feld- und Systemebene.

Anzahl der DA:	8

Anschluss:	schraubenloser CAGE CLAMP®-
Anschluss 0,08 – 2,5 mm²

Spannungsausgang:	24 V DC

Lastart:	ohmsch, induktiv, Lampenlast

Schaltstrom:	max. 0,5 A, kurzschlussfest

Schutzgrad:	IP 20

Montage:	auf Tragschiene TS 35

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Variante:	NLC0 7505 300

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Services

Grundinbetriebnahme eines Fernwirkgateway Typ

NivuLinkControl.

Die Inbetriebnahme enthält folgende Leistungen:

-	Übertragen der Programmiersoftware

-	Einstellung der Kommunikation zum NICOS-

DataAgent

- Test und Überprüfung sämtlicher Ein- und Ausgangs-
	signale sowie aller Funktionen

Variante:	SNI0 IBNLC 0GR

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Inbetriebnahme einer NivuLinkControl Einzel-PV
Die Inbetriebnahme enthält folgende Leistungen:

- Mapping in Programmiersoftware

- Einrichtung des DataAgent

- Anlegen ITEM und PV im Studio

- Alarmkonfirguration nach Vorgabe durch den

Kunden

- Datenpunkttest

Eine detaillierte Absprache des Kundenbedarf und

-wünsche sowie die schriftliche Fixierung (Anforde-

rungsdokument) sowie eine schriftliche Beauftragung

der Leistung sind zwingend erforderlich.

Für den Datenpunkttest der PVs ist geeignetes, fachlich

ausgebildetes und mit den Örtlichkeiten vertrautes

Hilfspersonal zur Unterstützung des Technikers zur

Verfügung zu stellen.

Variante:	SNI0 IBNLC 0EZPV

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Programmiersoftware

e!COCKPIT – Workstation License

(Arbeitsplatzlizenz)

Software zur selbstständigen Programmierung und

Inbetriebnahme des NivuLink Control und NivuLink

PumpControl.

Programmierung nach IEC 61131-3 in folgenden

Programmiersprachen: AWL, KOP, FUP (CFC), ST

und AS.

Variante:	NLC0 2759 101

Menge:  1 Stk	EP: ..................								GP: .....................