NMI „i-Serie“

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-

beständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,125 bis 3 m

Messunsicherheit:	0,25%

(Abstand Sensor-Oberfläche)

Auflösung:	1 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

Ex ia für Zone 0 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 03

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-

beständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	0,25%

(Abstand Sensor-Oberfläche)

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

Ex ia für Zone 0 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,3 – 10 m

Messunsicherheit:	0,25%

(Abstand Sensor-Oberfläche)

Auflösung:	3 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 2“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

(Option)	Ex ia für Zone 0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 10

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,5 – 15 m

Messunsicherheit:	0,25% vom Messbereich

(Abstand Sensor-Oberfläche)

Auflösung:	5 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

Ex ia für Zone 0 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 15

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für symmetrische oder galvanisch

getrennte Datenleitungsein- und -ausgänge sowie

2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Programmiermodem

Box mit eingebautem HART-Modem zur Neuprogram-

mierung, Parameteroptimierung und Parameterauslesen

von NMi-Sensoren.

Kein zusätzliches Netzteil oder separater HART-

Widerstand erforderlich.

Direkte Spannungsversorgung des angeschlossenen, zu

programmierenden Sensors über die USB-Schnittstelle

des PC/Laptop.

Box mit integriertem HART-Widerstand, USB-A-

Stecker und 80 cm Verbindungskabel zum PC/Laptop

sowie 30 cm Kabel mit Serviceklemmen zur direkten,

werkzeuglosen Verbindung mit dem Sensorkabel.

Incl. CD mit Programm HART PC zur Parametrierung,

Parametersicherung, Echobildanalyse, Bilder- und Echo-

verlaufsaufzeichnung.

Variante:	ZUB0 HART BOX 04

liefern und betriebsfertig installieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Modemadapter

Adapter zum direkten Anschluss von NMi-Sensoren

mit Stecker, Typ NL oder PCM, an die HART-Box 04

Varianten:	ZUB0 HART ADAP 01 (für NivuLog)

ZUB0 HART ADAP 02 (für PCM)

liefern

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................