Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuParQ 850

Feststoffkonzentrationsmessung von leicht ver-
schmutzten Medien in Rohren und unterschiedlichsten

Kanalprofilen bei Teil- und Vollfüllung.

Erfassung von unterschiedlichen Partikelgrößenklassen

sowie der Wasserspiegelhöhe.

Feststoffkonzentrationsmessumformer zur Ermittlung

der mittleren Partikelkonzentration

(AFS-Äquivalent)

Erfassung von 4 Partikelgrößenklassen mit Feinanteil

<63 µm mittels Ultraschall-Multifrequenz-

Echoverfahren mit 7 Frequenzen.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe über im Sensor

integrierte Druckmesszelle, Ultraschall von oben oder

über separate Füllhöhenmessungen.

Kombinationsmöglichkeit verschiedener Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

dynamischen Messbedingungen.

Temperaturkompensation aller Messwerte.
Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen, werkzeuglosen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Tabellarische Darstellung der Partikelgrößenverteilung.

Moderne intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung selbst komplexer Gerinnegeometrien

zur einfachen, fehlervermeidenden

Inbetriebnahme.

Intelligente Sensor- und Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen. (Option)
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.

Speicherung sämtlicher Partikelgrößenklassen,

Gesamtkonzentration, Füllhöhen, Medium- und Luft-

temperatur auf großen internen Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

HART-Schnittstelle zum direkten Anschluss

kompatibler Sensoren.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von HART, RS232/485,

TCP-IP/Ethernet, ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Meß- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Profilaluminium

Schutzart:	IP 20

Ex-Schutz:	über Ex-Trennmodul Typ iXT

Datenübertragung:	mittels USB-Stick, HART,

ModBus TCP/RTU oder internen

GPRS-Modem.
GPRS-Datenübertragung auf bereit-
gestelltes NIVUS WEB-Portal.

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast mindestens 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Variante: 	NP8 5G2 (1x PKM-Sensor)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum-_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NivuParQ und eines optionalen 
Ex-Trennmoduls.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer und ggf. Trennverstärker einbauen

und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ex-Modul zum direkten Anschluss des Partikel-

konzentrationssensors Typ PKM, Füllstandsensor

Typ OCL sowie NivuBar Plus.

Ex-sichere HART-Schnittstelle für den direkten

Anschluss von Füllstandsensoren der i-Serie.

Modul zur sicheren Trennung von Ex-Bereichen

zwischen Ex-fähigen Sensoren und Messumformer

Typ NivuParQ 850.

Ex-Modul vom Messumformer bis zu 300 Meter

entfernt in separatem Schutzgehäuse installierbar.

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuParQ 850)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20
Ex-Schutz:	Zone 1

max. Entfernung

Sensor – iXT:	150 m

max. Entfernung

iXT – NP8:	300 m

Varianten: 	iXT0 210 (je 1x PKM, OCL und

mA)

iXT0 211 (je 1x PKM, OCL und
HART)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Partikelkonzentrationssensor zur

Montage auf dem Kanalboden, Kanalseite oder zur

schwimmenden Montage von oben.

Erfassung von 4 unterschiedlichen Partikelgrößenklassen

mit dem Feinanteil <63 µm durch 4 Multifrequenz-

Ultraschallwandler mit integrierter Luftblasendetektion.

Messbereich:	0/50 bis 2500 mg/l

Größenklassen:	< 63 µm / 63 - 100 µm /

100 - 200 µm / 200 - 400 µm

Luftblasendetektion: integriert

Messfrequenzen:	1, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 MHz

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; Polyurethan /

PPO GF30 / PEEK

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	PKM V100 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Partikelkonzentrationssensor zur

Montage auf dem Kanalboden, Kanalseite oder zur

schwimmenden Montage von oben.

Erfassung von 4 unterschiedlichen Partikelgrößenklassen

mit dem Feinanteil <63 µm durch 4 Multifrequenz-

Ultraschallwandler mit integrierter Luftblasendetektion.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch im Sensor

integrierte Druckmesszelle mit hoher chemischer

Resistenz.

Messbereich:	0/50 bis 2500 mg/l

Größenklassen:	< 63 µm / 63 - 100 µm /

100 - 200 µm / 200 - 400 µm

Luftblasendetektion: integriert

Messfrequenzen:	1, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 MHz

Druckmesszelle:	0 – 500 cm Höhe

Messunsicherheit

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift vom MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; Polyurethan /

PPO GF30 / PEEK / Hastelloy

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 150 m

Variante:	PKM V10D KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Luft-Ultraschallsensor zur Fließhöhenmessung von oben,

geeignet zum direkten Anschluss an den NivuParQ 850

oder den Ex-Trenner iXT.

Messbereich:	10 – 200 cm

Blockdistanz:	10 cm

Messunsicherheit:	kleiner 5 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

Variante:	OCL L1KS 12

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-

beständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

(Option)	Ex ia für Zone 0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitung

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf LUS-, POA- und OFR-Sensoren.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V

1x SonicPro 3x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige.

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Druckausgleichselement

zum Anschluss oder Verlängerung des Sensors

Typ V10D KT.

Bestehend aus Metallanschlussdose incl. Klemmen,

Druckausgleichstecker und -kupplung sowie Luft-
filter mit optischer Selbstüberwachung zur Absorption
der Luftfeuchtigkeit.

Gehäuse:	Al-Druckguss

Schutzart:	IP 65 (Gehäuse)

IP 40 (Filter)

Typ:	ZUB0 DAE

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme der Messung durch den Mess-

technikhersteller.

Überprüfung der Eignung des Einbauortes, der korrek-

ten Sensormontage und der Installation des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxx

GP: ....................