Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

RI Radarsensor

Radar-Füllstandmessgerät, bestehend aus 63 GHz 
FMCW-Radarsensor mit integriertem Temperatursensor

und frei programmierbarer Auswerteelektronik. 
Programmierung über webbasierte HTML-Bedienober-
fläche mittels Bluetooth, PC-Software über HART oder

DTM-basierte Konfiguration mittels PACTware.
Mehrfarbige LED-Anzeige und integrierten Neigungs-
sensor für optische Installationsunterstützung und 
Wartungsanzeige.

Vergossener, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-

beständigen Gehäuse mit hoher chemischer Beständig-
keit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten, pastösen

Medien und Feststoffen.

Messbereich:	0,075 bis 8 m

Messunsicherheit:	2 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	1 mm

Startzeit:	5 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Abstrahlwinkel:	6 Grad

Kalibrierung:	über HART oder Bluetooth

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5

aus PVDF

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ia für Zone 1/0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART / Bluetooth

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	RI08

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Radar Füllstandmessgerät mit erweitertem Messbereich.
Bestehend aus 63 GHz FMCW-Radarsensor mit inte-
griertem Temperatursensor und frei programmierbarer

Auswerteelektronik.

Programmierung über webbasierte HTML-Bedienober-
fläche mittels Bluetooth, PC-Software über HART oder

DTM-basierte Konfiguration mittels PACTware.
Mehrfarbige LED-Anzeige und integrierten Neigungs-
sensor für optische Installationsunterstützung und 
Wartungsanzeige.

Vergossener, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-

beständigen Gehäuse mit hoher chemischer Beständig-
keit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten, pastösen

Medien und Feststoffen.

Messbereich:	0,075 bis 20 m

Messunsicherheit:	2 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	1 mm

Startzeit:	5 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Abstrahlwinkel:	6 Grad

Kalibrierung:	über HART oder Bluetooth

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5

aus PVDF

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ia für Zone 1/0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART / Bluetooth

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	RI20

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für symmetrische oder galvanisch

getrennte Datenleitungsein- und -ausgänge sowie

2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Programmiermodem

Box mit eingebautem HART-Modem zur Neuprogram-

mierung, Parameteroptimierung und Parameterauslesen

von Ri-Sensoren.

Kein zusätzliches Netzteil oder separater HART-

Widerstand erforderlich.

Direkte Spannungsversorgung des angeschlossenen, zu

programmierenden Sensors über die USB-Schnittstelle

des PC/Laptop.

Box mit integriertem HART-Widerstand, USB-A-

Stecker und 80 cm Verbindungskabel zum PC/Laptop

sowie 30 cm Kabel mit Serviceklemmen zur direkten,

werkzeuglosen Verbindung mit dem Sensorkabel.

Incl. CD mit Programm HART PC zur Parametrierung,

Parametersicherung, Echobildanalyse, Bilder- und

Echoverlaufsaufzeichnung.

Variante:	ZUB0 HART BOX 04

liefern und betriebsfertig installieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................