Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 550

Berührungslose, Ex Zone 1-geschützte Durchfluss-

mengenmessung von wässrigen oder flüssigen Medien

in unterschiedlichsten Kanal- und Gewässerprofilen

sowie Rohren bei Teilfüllung.

Erfassung der Wasserspiegelhöhe sowie der Ober-

flächengeschwindigkeit.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit aus den gemessenen Einzelgeschwin-
digkeiten an der Oberfläche.

Anschlussmöglichkeit und Berechnungsfunktionen für

einen Oberflächenradarsensor zur Berechnung der

exakten Fließprofilverteilung in teilgefüllten Rohren,

Kanälen und Gewässerprofilen.

Möglichkeit der Erweiterung auf den Anschluss von bis

zu 9 Oberflächenradarsensoren zur Erfassung des

Oberflächen-Geschwindigkeitsprofils bei gestörten

und asymmetrischen Fließprofilen.

(Typ R9 erforderlich!)

Möglichkeit der freien Programmierung von bis zu 3

verschiedenen Meßstellen unterschiedlicher Geometrie,

Abmessung, Sensoranzahl und Ex-Schutz in nur einem

Messumformer. (Typ R9 erforderlich!)

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit, Füllhöhe und Gerinnegeometrie unter

Berücksichtigung von Gerinneabmaßen und Teil-

füllungsgrad durch Zugrundelegung interner

numerischer Abflussmodelle.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe mittels Ultraschall
von oben oder über separate Füllhöhenmessungen.

Kombinationsmöglichkeit verschiedener Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

hohe Messdynamik und schwierige hydraulische

Applikationen sowie zur redundanten Erfassung.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen.
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.
Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Moderne intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung selbst komplexer Gerinnegeometrien und

Sensorpositionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung der durch den Radarsensor ermittelten
Geschwindigkeit, sämtlicher Füllhöhen, Menge und
Lufttemperatur auf großen internen Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

HART-Schnittstelle zum direkten Anschluss

kompatibler Füllstandsensoren.
Anbindung des OCL- und Radarsensors unter 
Verwendung der RS232/485-Schnittstelle.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von HART, RS232/485,

TCP-IP/Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität mittels Mobilfunks durch 
integrierten MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlichen

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Meß- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

9 – 36 V DC Zyklusbetrieb
	(Option)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Profilaluminium

Schutzart:	IP 20

Ex-Schutz:	über Ex-Trenner Typ iXT

(Option)

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Varianten: 	NF5-5R1

NF5-5R3 (bis 3x v-Sensoren)

NF5-5R9 (bis 9x v-Sensoren
oder bis zu 3 unterschiedliche

Messstellen mit unterschiedlichen

Sensoranzahl und variabler

Programmierung)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 550 und eines optionalen Ex-
Trennmoduls.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer und ggf. Trennverstärker einbauen

und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Modul zur sicheren Trennung von Ex-Bereichen

zwischen mehreren Ex-fähigen Sensoren und

Messumformer Typ NF550.

Geeignet zum direkten Anschluss von Fließ-

geschwindigkeitssensoren Typ OFR; Füllstandsensor
Typ LUS, NivuBar Plus, i-Sensor oder anderen
4-20mA-Sensoren.

Ex-sichere HART-Schnittstelle für den direkten

Anschluss von Füllstandsensoren der i-Serie.

Ex-Modul vom Messumformer bis zu 300 Meter entfernt

in separaten Schutzgehäuse installierbar.

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuFlow 550)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20
Ex-Schutz:	Zone 1

max. Entfernung

Sensoren – iXT:	150 m

max. Entfernung

iXT – NF550:	300 m

Varianten: 	iXT0 210 (je 1x v, LUS und mA)

iXT0 211 (je 1x v, LUS und
HART)

iXT0 420 (3x v, 1x LUS, 1x mA)

iXT0 421 (3x v, 1x LUS,
1x HART)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Multiplexermodul zum Anschluss von mehreren

Sensoren vor Ort zur Reduzierung des Verkabelungs-

Aufwandes sowie zur Erhöhung der Distanz zwischen

Sensoren und Messumformer.

Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Fließgeschwindig-

keitssensoren Typ OFR sowie je 1 Füllstandsensor

Typ LUS und NivuBar Plus.

Zusätzliche Anschlussmöglichkeit eines Ultraschall-

Füllstandsensors Typ i-Sensor über HART.

Modul vom Messumformer bis zu 1000 Meter entfernt

in separaten Schutzgehäuse installierbar. (Zusätzliches

Netzteil und Koppelrelais vor Ort erforderlich).

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuFlow)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20

max. Entfernung

Sensor – MPX:	150 m

max. Entfernung

MPX – NF750:	1000 m

Variante: 	MPX0 421

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Hutschinennetzteil zum Betrieb des Multiplexers

Typ MPX, des Hilfsrelais und der vor Ort befindlichen

Fließgeschwindigkeits- und Füllstandsensoren in der

räumlich abgesetzten Installation.

Betriebsspannung:	230 V AC

Sekundärspannung:	24V DC; 25 VA

Schutzgrad:	IP 43

Variante:	OCP ZNT GPRS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hutschienenrelais zum Ansteuern des Multiplexers

Typ MPX und der vor Ort befindlichen Fließ-
geschwindigkeits- und Füllstandsensoren in der

räumlich abgesetzten Installation.
Zum Betrieb des Hutschienenrelais ist ein geeignetes 
Netzteil, z.B. Typ OCP ZNT GPRS erforderlich

Betriebsspannung:	12 V DC

Wechsler:	1x; 6A/250 V

Einbaubreite:	6,2 mm

Schutzgrad:	IP 20

Variante:	ZUB0 REL 12V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Oberflächenfließgeschwindigkeitssensor Typ OFR
zur Montage über dem Gerinne.

Erfassung von Oberflächenfließgeschwindigkeit

durch Radarsensor.

Sensor geeignet für bidirektionale Oberflächen-

geschwindigkeitsmessung.

Messbereich:	-10 m/s bis 10 m/s

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Varianten:	OFR0 H00

OFR0 EVG (Ex-Version)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Verbindungskabel für OFR-Sensor

Konfektioniertes Kabel mit sensorseitigen Stecker IP 68

und offenen Kabelende zum Anschluss an NivuFlow,

iXT oder MPX.

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/50/100 m)

Variante:	ZUB0 OFR NF

Liefern, verlegen und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

(Option)	Ex ia für Zone 0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Korrosionsfeste Kombihalterung für Radar- und 
Ultraschallsensor

Material:	1.4301

Varianten:	ORH-A00

(modulare Halterung für Radar-
sensor)
ORH-AL0
(modulare Halterung für Radar-
sensor und i-Sensor)
ORH-ALV3
(modulare Halterung mit Verklei-
dung für Radarsensor und
i3-Sensor)

ORH-ALV6
(modulare Halterung mit Verklei-
dung für Radarsensor und
i6-Sensor)

Incl. korrosionsfesten Klein- und Befestigungsmaterial
liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitung

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf OFR-Sensoren

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-
Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V

1x SonicPro 3x1-24/24V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen

Optische Betriebs- und Defektanzeige

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................