Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuLevel Mobile 050

Netzunabhängige portable Füllstandmessung mit

extrem langer Standzeit, integrierten Datenlogger

und LTE-Modem zur Einbindung in IoT-Systeme,

Datenfernübertragung und Gerätediagnose.

Programmierung, Messwertdarstellung und Daten-
übertragung mittels gesicherter, passwortgeschützter 
WLAN-Verbindung ohne Öffnen des Messumformers.

Programmiermöglichkeiten über separates Anzeige- 
und Bedienmodul Typ ZAB 01 oder über handels-

übliche Smartphones, Tabletts oder Laptop mit
Betriebssystem Android, Windows oder iOS.

Speicherung sämtlicher Messwerte im Messumformer.
Übertragung aller relevanten Messdaten.

Verzögerungsfreie ereignisabhängige Messwert-

erfassung mit Messzyklusumschaltung.

Robustes, schlagfestes und abwassertaugliches, absolut
wasserdichtes, kompaktes Kunststoffgehäuse.

Redundante Spannungsversorgung durch 1 oder 2

leicht austauschbare, wiederaufladbare, gasdichte

Akkumulatoren mit doppelt ausgeführter Plug-In-

Steckverbindung.

Von außen sichtbare LED zur einfachen optischen

Diagnose von Gerätestatus und Störmeldungen ohne

erforderliches Öffnen des Messumformers.

Moderne, intuitive Bedienung mittels externen

Touchscreen.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels WLAN

oder über USB-Stick.

Schutzart:	IP 68 (geschlossen)

IP 67 (geöffneter Deckel)

Ex-Schutz:	ATEX Zone 1 (Option)

Spannungs- 	1/2 wechselbare Bleigelakkus

versorgung:	a 12 V DC/14 Ah

Akkustandzeit:	bis 20 Monate ohne Wechsel

interner Daten-	bis zu 182 000 Datensätze

speicher:

max. Speicher-	20 Jahre bei 60 Minuten-Zyklus

dauer:

Messmodi:	Intervall, Dauerbetrieb, Ereignis

Intervall, Ereignis Dauerbetrieb

Speicherintervall:	getrennt einstellbare Intervalle für

Normal- und Ereignisbetrieb.
Intervallzyklen:	5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden
	1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 und 60
	Minuten

Datenübertragung:	mittels WLAN, USB-Stick oder
internen LTE-Modem (optional).
Datenfernübertragung auf NIVUS

WEB-Portal. (Option)

Eingänge:	2 x 0/4-20 mA (aktiv, 1x: Direkt-

anschluss, 2x: Anschluss über

NLM0 ZUB0 AZD01)

1x Digitaleingang (aktiv)

1x Antennenbuchse

1x Netzteil/alternative 
Spannungsversorgung

Ausgang: 	1x USB-A-Schnittstelle für
USB-Stick

Anschluss:	über wasserdichte, korrosionsfeste

Steckverbinder IP 68

Material:	glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht:	ca. 2,2 Kg (ohne Akku)

Varianten:	NFM-0050 000 (ohne Ex,

ohne internen GPRS-Modem)

NFM-0050 G0EE (ohne Ex,

mit internen GPRS-Modem)

NFM-0050 0E00 (mit Ex,

ohne internen GPRS-Modem)

NFM-0050 GEEE (mit Ex,

mit internen GPRS-Modem)

Messumformer incl. Speicherstick, Aktivierungs-

magnet, Antenne und Schraubendreher zum Öffnen

des Batteriefaches.

Inclusive eingesetzter NIVUS Multiroaming SIM-Karte

(Option)

Liefern und betriebsbereit montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungs- und -managementpaket

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Daten-

erfassungssystem von NIVUS.

Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit zentraler

Datenspeicherung und -darstellung in grafischer und

tabellarischer Form.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung auf-

nehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer

zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach

aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal

bereitgestellt und können manuell heruntergeladen

werden.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeich-

nungstakt des Messumformers abgelegt und können mit

einem beliebigen Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren

Internetbrowsern bedienbar.

Geräteübersicht und Gerätestatusanzeige sind im Portal

abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der

integrierten Landkarte.

Tabellarische oder/und grafische Auswertung der Meß-

daten. (Füllstand, Geschwindigkeit, Durchfluss,

Temperatur, Zählerstände, …)

Ermittlung von Tages-, Monats- und Jahresverläufen

mit Minimal- und Maximalwerten.

Exportmöglichkeit der Daten in andere Programme,

z.B. Excel u.ä.

Generierung und automatischer, frei programmierbarer

Versand von Warn-, Alarm- und Fehlermeldungen

per E-Mail.

Bereitstellung der Mess- und Auswertedaten über die

DataKiosk API-Schnittstelle für unabhängige Kunden-

systeme. (SCADA, HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

WebPortal für die NIVUS Geräte Typ NFM, NivuLink

Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit internen

LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Datenvorhaltung:	1 Jahr (Ringspeicher)

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU WEB CON 01 (5 MB)

NIVU WEB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungspaket (Option)

Gerätebezogener Zugang für kundeneigene

Datensysteme.

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC.

Bereitstellung der Messdaten über die DataKiosk API-

Schnittstelle für unabhängige Kundensysteme. (SCADA,

HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

Kundensystem für die NIVUS Geräte Typ NFM,

NivuLink Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit

internen LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Vertragslaufzeit:	1 Jahr

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-	automatisch bei fehlender
verlängerung:	schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen	5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:	NIVU HUB CON 01 (5 MB)

NIVU HUB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der Zugangsdaten zur Freischaltung eines

NFM durch den Betreiber.

Variante:	NFM0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gasdichter, wiederaufladbarer Akku mit fest inte-
grierter, doppelt ausgeführter Plug-In-Steck-
verbindung zum schnellen Wechsel.

Konzipiert zur langzeitoptimierten Spannungs-
versorgung der portablen Messgeräteserie NFM.

Geeignet zum Einsatz des NFM im Ex-Bereich

Zone 1 (Option)

Typ:	Bleigel

Spannung:	12 V DC

Kapazität:	14 Ah

Gewicht:	ca. 4,0 kg/Stk.

Variante:	NFM0 ZAPB 1215

NFM0 ZAPB 1215 E (Ex-Option)

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Netzteil mit Ladeschale zur Aufnahme eines Akkus Typ

NFM0 ZAPB 1215 sowie zur zusätzlichen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich	.

Variante:	NFM0 ZLAD

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für die NFM-Serie.

IP67-zertifiziertes 8" Outdoor-Tablet zum Einsatz

im Nicht-Ex-Bereich.

Auflösung:	1280 x 800

Bedienung:	Touchscreen

Betriebssystem:	Android

Kommunikation:	WLAN, USB, Bluetooth,
2G, 3G und 4G.

Variante:	NFM0 ZAB0 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensoren

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-50 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	5 m (Option: 10/20/30 m)

Kabelanschluss-	mit integrierten Stecker zum

varianten:	Anschluss an dem NFM

Offenes Kabelende zum An-

schluss an NLM0 ZUB0 AZD01.

Varianten:	NMI0 06 – Stecker

NMI0 06 – Kabelende

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hydrostatische Einhängesonde zur Füllstandmessung

Messzelle:	Keramik

Messbereich:	0-4 m WS (Option: 0-6 m WS,

0-10 m WS)

Ex-Schutz:	ATEX Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30 m)

Kabelanschluss-	konfektionierter Stecker mit über-

varianten:	flutungssicherem Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln zum

Anschluss an den NFM.

Offenes Kabelende zum An-

schluss an NLM0 ZUB0 AZD01.

Varianten:	HSB0 NBP0 – Stecker

HSB0 NBP0 – Kabelende

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

korrosionsfeste Abspannklemme zum

Abhängen von Kabel 7,5 bis 10,5mm

Material:	1.4571

Variante:	AKL 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

mit der hydrostatischen Sonde montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Eigensichere T-Shape-Antenne zur Datenfern-_

übertragung mit fest angeschlossenen Kabel und 
wasserdichten Stecker IP 68 zum direkten Anschluss
an den NFM 550.

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1

Kabellänge:	2,5 m mit integriertem Stecker zum
Anschluss an dem NFM

Variante:	NFM0 ZANT 1

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anschließen.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Einweisung in die Handhabung, Einbau, Parame-

trierung und Datenübertragung des NFM 050 unter

den Bedingungen einer realen Messstelle.

(Falls zur Verfügung gestellt)

Dauer:	ca. 6 Stunden

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Option

Onlineeinweisung in die Bedienung und Benutzung des

NIVUS WEB-Portals.

Funktionsmöglichkeiten, Einrichtung von Meßstellen,

Bedienung der einzelnen Module, Möglichkeiten der

Auswertung.

Dauer:	ca. 2 Stunden

Max. Teilnehmer:	5

Menge:  2 Personen	EP:

GP: ....................

Zubehör

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 2

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen incl. 2 integrierte Aufhängebügel für

Sensorkabelbunde.

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusätzlich am NFM montierbare Bügel zum

mechanischen Schutz der Anschlussstecker in

rauer Umgebung wie Schächten, Kanälen, Industrie-

betrieben etc.

Schutzbügel geeignet zur zusätzlichen Befestigung

einer Connectorbox Typ NFM0 ZVS1 oder einer

Adapterbox Typ NFM0 ZAB 2VKK

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZSBL IRE

Incl. Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig

am NFM montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Abzweigdose zum gleichzeitigen Anschluss von bis

zu 2 Stück Zweileiter-Füllstandsensoren an das

NFM 050.

Integrierte Druckausgleichmembran sowie Klemm-
block zum direkten Sensoranschluss.

Kabellänge:	2,8 Meter

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67

Variante:	NLM0 ZUB0 AZD0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Connectorbox zum gleichzeitigen Anschluss eines

Digitaleingangs sowie einer alternativen Strom-

versorgung an das NFM.

Robuste, bruchsichere Kunststoffbox mit Verbindungs-
kabel incl. Stecker zum Anschluss an das NFM.

Material:	Edelstahl 1.4571; GFK, PU

Schutzart:	IP 67

Anschlüsse:	1 Buchse für alternative Strom-
versorgung

4 Kabelverschraubungen für

externe Signale

Kabellänge:	0,2 m mit fest angeschlossenen
und vergossenen Stecker zum

direktem Verbinden mit dem

NFM

Ex-Schutz:	Zone 1

Variante:	NFM0 ZVS1

Incl. Montageplatte zur Befestigung auf den Schutz-

bügeln liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zum direkten Anschluss eines digitalen

Eingangs an den NFM.

Geeignet zum Einsatz im Ex-Bereich.

Schutzart Stecker:	IP67

Kabellänge:	10 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Ex-Schutz:	Zone 1

Variante:	NFM0 ZVER DE für Digital-
eingang

Liefern

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zur alternativen externen Spannungs-
versorgung des NFM über die Connectorbox

NFM0 ZVS1.

Zur externen Spannungsversorgung über Solarpanel,

Brennstoffzellen, externe Batterien, Akkumulatoren etc.

im Nicht-Ex-Bereich.

Schutzart Stecker:	IP67

Kabellänge:	5 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Variante:	NFM0 ZVER PS

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................