Elektronischer, MEMS-Technologie basierender

Neigungsdrehwinkelsensor zur Erfassung von Wehr-

klappenstellungen und Drehwinkeln im Bereich von

0 - 90 Grad

Ohne bewegliche Teile oder Drehwelle arbeitender
robuster und wartungsfreier, voll überflutbarer Sensor

zur einfachen Befestigung an der sich neigenden

Wehrklappe

Betriebsspannung:	18 – 28 V DC

Messbereich:	0 - 60° oder 0 - 90°

im Uhrzeigersinn drehend

Messunsicherheit:	+/- 0,5%

Auflösung:	0,1°

Ausgang:	4 - 20 mA, galvanisch getrennt;

Bürde max. 500 Ohm

Werkstoff:	Edelstahl 1.4571 und Polyurethan

Schutzart:	IP68

Kabel:	6-adrig mit Zugentlastung, fest

angeschlossen;

Länge:	10 m (Option: 20, 30, 50 oder 100 m)

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Varianten:	ND2-S10 (20/30/50)

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................