Füllstandsensoren für NivuMaster

>> Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so das die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794<<

Ultraschallsensor, Genauigkeits- und Auflösungs-
optimiert speziell für Mengenmessungen.

Sensor zum Anschluss an die Messumformer der

NivuMaster-Serie.

Sensor mit integriertem Temperatursensor zur

Kompensation des Laufzeitfehlers des Schallimpulses.
Sensor incl. Überflutungsschutzhülse (SUB) und

Wetterschutzdach.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit.

Messbereich:	0.07 bis 2,5 m

Frequenz:	125 kHz

Messunsicherheit:	1 mm

(Abstand Sensor-Oberfläche)

Auflösung:	0,5 mm

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Überflutungs-	mit SUB-Hülse

erkennung:

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Variante:	PM-3

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	0.125 bis 3 m

Frequenz:	125 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex- Schutz:	EEx m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	10 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Varianten:	P-03

P-03 SUB

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor zum Anschluss an die Messumformer der

NivuMaster-Serie.

Sensor mit besonders kurzem Blockabstand für
Applikationen mit beengten Abstandsverhältnissen.

Messbereich:	0.2 bis 6 m

Frequenz:	75 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Variante:	PS-6 (Option: PS-6 Ex)

incl. Überflutungsschutzhülse

(Option)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	0.3 bis 6 m

Frequenz:	75 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Varianten:	P-06

P-06 SUB

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	0.3 bis 10 m

Frequenz: 	50 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Varianten:	P-10

P-10 SUB

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	0.5 bis 15 m

Frequenz: 	41 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Varianten:	P-15

P-15 SUB

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	0.6 bis 25 m

Frequenz: 	30 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Variante:	P-25

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Füllstandsensor mit integriertem

Temperatursensor zur Kompensation des Laufzeit-

fehlers des Schallimpulses.

Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit zum An-

schluss an die Messumformer der NivuMaster-Serie.

Messbereich:	1.2 bis 40 m

Frequenz: 	20 kHz

Messunsicherheit:	0.25 % / 6 mm
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Auflösung:	0,1% / 2 mm, 
(Abstand Sensor-Oberfläche,

größerer Wert gilt)

Werkstoff:	VALOX 357 (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

(Ex-Version bis max. 75°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Ex- Schutz:	Ex m II T6 für Zone 1

(Option)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 800 m

Variante:	P-40

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Radar-Füllstandsensor mit hoher chemischer

Beständigkeit zum Anschluss an die Messumformer

der NivuMaster-Serie.

Frequenzmodellierter Dauerstrichradar zur kontinuier-

lichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, pastösen

Medien, Schlämmen und Schüttgütern.

Stabile, genaue und zuverlässige Messung auch bei

wechselnden Temperaturen, Dämpfen, Stäben, Nebel,

Gasschichtungen und anderen Umwelteinflüssen.

Hohe Ortsauflösung zur sicheren Detektion dicht

nebeneinander liegender Objekte durch 63 GHz

FMCW-Technologie.

Messbereich:	0,077 bis 16 m

Frequenz: 	63 GHz

Messprinzip:	FMCW

Messunsicherheit:	2 mm

Reproduzierbarkeit:	1 mm

Auflösung:	1 mm

Werkstoff:	VALOX 357U (PBTP)

Temperaturbereich:	-40°C bis 80°C

(Ex Zone 1: -20°C bis 60°C)

(Ex Zone 0: -20°C bis 80°C)

Befestigung:	1" BSP/NPT

max. Druck:	4 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Ex- Schutz:	Ex m II T4 für Zone 1

(Option)	Ex ia T4 für Zone 0)

Kabellänge:	5 m; (Option: 10/20/30/50/100 m)

Variante:	R-16

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Nachrüstbare Sensor-Überflutungsschutzhülse (SUB)
für Ultraschallsensoren Typ P-03.

Werkstoff:	Polyamid (PA)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

Befestigung:	1" BSP

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Variante:	SUB 1”

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Nachrüstbare Sensor-Überflutungsschutzhülse (SUB)
für Ultraschallsensoren Typ PS-6, P-06, P-10 und P15.

Werkstoff:	Polyvinylchlorid (PVC-H)

Temperaturbereich:	-40°C bis 95°C

Befestigung:	gesteckt und mit Silikon

abgedichtet

max. Druck:	8 bar

Schutzart:	IP68; überflutbar

Variante:	SUB 86

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kabel zur Verlängerung der Ultraschall- und Radar-

Sensoren bis zu einer Entfernung von 800 Meter.

Typen:	LIYCY 4x 0,75 mm Innenraum

A2Y 2x2x0,8 mm Erdverlegung

Liefern, nach den Herstellerangaben anschließen und

betriebsfertig verlegen.

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  xx m	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensor

4-poliger Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz, abgestimmt auf die am

NivuMaster angeschlossenen NIVUS Ultraschall-

und Radarsensoren.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden zum

Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	27 V DC/20V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	SonicPro 3x1 24/24

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................