Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuCam

Kompakte, korrosionsfeste und explosionsgeschützte 
hochauflösende HD-Kamera zur wirksamen Video-

überwachung und Prozesskontrolle in gefährlichen

Umgebungen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre 
durch entzündliche Gase oder Stäube.

Auflösung:	1920 x 1080 Pixel

Stromversorgung: 	24 V DC/24 V AC

Anschluss:	10 m armiertes Spezialkabel

Gehäuse: 	Edelstahl 1.4301

Anschlüsse: 	TCP/IP

Ex-Zulassung: 	Zone 1

Zertifizierungs-
temperatur:	-40°C bis +70°C

Schutzart: 	IP68

Gewicht: 	14 kg

Variante:	NIVU CAM E10

Liefern, betriebsfertig montieren und ausrichten

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kompakte hochauflösende HD-Kamera zur wirksamen

Videoüberwachung und Prozesskontrolle.

Robuste Kameraausführung mit Bewegungserkennung

und Sabotagealarm.

In Verbindung mit den Gateways NivuLink Control und

NivuLink Compact vollständig in das NIVUS WebPortal

sowie das Prozessleitsystem NICOS integrierbar.

Ausgabe der Bilder in Ereignisberichten.

Abfrage der Bilder über den DataKiosk Client zur lokalen

Weiterverarbeitung.

Einsatz:	Tag/Nacht
optisches Zoom:	elektrisch, 5x

digitales Zoom:

Winkel horizontal:	28 – 104°

Winkel vertikal:	16 – 55°

Empfindlichkeit:	min. 0,003 lx

Auflösung:	1920 x 1080 Pixel

Stromversorgung: 	24 V DC
	PoE (IEEE802.3at)

Anschluss:	integrierte Anschlussdose

Gehäuse: 	Metallguss, Kunststoff

Anschlüsse: 	TCP/IP
	separate Spannungsversorgung

Videoausgang:	IP H.264, H265(+)
Protokoll ONVIF

Schutzart: 	IP66

Gewicht: 	0,8 kg

Variante:	NIVU CAM 00

Liefern

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kompakte hochauflösende HD-Kamera zur wirksamen

Videoüberwachung und Prozesskontrolle.

Robuste Kameraausführung mit Bewegungserkennung

und Sabotagealarm.

In Verbindung mit den Gateways NivuLink Control und

NivuLink Compact vollständig in das NIVUS WebPortal

sowie das Prozessleitsystem NICOS integrierbar.

Ausgabe der Bilder in Ereignisberichten.

Abfrage der Bilder über den DataKiosk Client zur lokalen

Weiterverarbeitung.

Inklusive Anschlussdose.

Einsatz:	Tag/Nacht
optisches Zoom:	elektrisch, 5x

digitales Zoom:

Winkel horizontal:	28 – 104°

Winkel vertikal:	16 – 55°

Empfindlichkeit:	min. 0,003 lx

Auflösung:	1920 x 1080 Pixel

Stromversorgung: 	24 V DC
	PoE (IEEE802.3at)

Anschluss:	integrierte Anschlussdose

Gehäuse: 	Metallguss, Kunststoff

Anschlüsse: 	TCP/IP
	separate Spannungsversorgung

Montage:	an Masten

Videoausgang:	IP H.264, H265(+)
Protokoll ONVIF

Schutzart: 	IP66

Gewicht: 	1,0Kg

Variante:	NIVU CAM 000 SET1

komplett mit Anschlussdose liefern

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kompakte hochauflösende HD-Kamera zur wirksamen

Videoüberwachung und Prozesskontrolle.

Robuste Kameraausführung mit Bewegungserkennung

und Sabotagealarm.

In Verbindung mit den Gateways NivuLink Control und

NivuLink Compact vollständig in das NIVUS WebPortal

sowie das Prozessleitsystem NICOS integrierbar.

Ausgabe der Bilder in Ereignisberichten.

Abfrage der Bilder über den DataKiosk Client zur lokalen

Weiterverarbeitung.

Inklusive Anschlussdose und Masthalter für Masten von

80 bis 130mm.

Einsatz:	Tag/Nacht
optisches Zoom:	elektrisch, 5x

digitales Zoom:

Winkel horizontal:	28 – 104°

Winkel vertikal:	16 – 55°

Empfindlichkeit:	min. 0,003 lx

Auflösung:	1920 x 1080 Pixel

Stromversorgung: 	24 V DC
	PoE (IEEE802.3at)

Anschluss:	integrierte Anschlussdose

Gehäuse: 	Metallguss, Kunststoff

Anschlüsse: 	TCP/IP
	separate Spannungsversorgung

Montage:	Anschlussdose und Masthalter

Videoausgang:	IP H.264, H265(+)
Protokoll ONVIF

Schutzart: 	IP66

Gewicht: 	1,3kg

Variante:	NIVU CAM 000 SET2

mit Anschlussdose und Masthalter liefern

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Adapter- und Anschlussbox für den elektrischen

Anschluss und die Montage der HD-Kamera

Typ NIVUCAM 00 an Decken oder senkrechte

Wände.

Gehäuse: 	Metall

Tragkraft:	3 Kg

Kabelver-

schraubung:	G ¾“

Schutzart: 	IP66

Gewicht: 	0,4 kg

Variante:	NIVU CAM ABOX

Liefern und incl. Kamera betriebsfertig montieren und

Ausrichten.

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Masthalter für die Montage von NIVUAM 00 und

Anschlussbox an senkrecht stehenden Stangen oder

Masten.

Gehäuse: 	Metall

Mastdurchmesser:	80 – 130 mm

Variante:	NIVU CAM MHAL

Incl. Spannband und Kabelführung liefern, mit Kamera

und Anschlussbox betriebsfertig an Mast befestigen

und ausrichten.

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Elektronikbox mit integrierten Überlast-

und Verpolungsschutz zur Übertragung

der Kameradaten ins Ethernet.

Gehäuse:	Metall

Schutzart: 	IP30

Anschluss:	Schraubklemmen

Spannung:	12 – 55 V DC

Leistungsaufnahme:	max. 30 W

Betriebstemperatur:	-40°C – 85°C

Datenports:	10/100/1000 MB/s

Protokoll:	RJ 45

Befestigung:	35 mm DIN-Hutschiene

Variante:	SNI0 POEI NJEC

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kameramodul für Fernwirksystem Typ NICOS

Die Kamerabilder von installierten Vor-Ort IP-Kameras

werden direkt in der Prozessvisualisierung angezeigt.

Die Bilder werden per Klick oder Prozesswertwechsel

abgefragt oder angezeigt.

Ereignisgetriggerte Aufzeichnung mit sich anschließen-

der Dokumentation in Berichten.

Life-Überwachung von Außenstationen.

Möglichkeit der integrierten Anzeige der aufgezeich-

neten Bilder beim Abfahren der historischen Daten in

einer Ganglinie.

Variante:	Kameramodul

liefern, installieren und nach Kundenvorgaben im Fern-

wirksystem NICOS der Firma NIVUS GmbH

konfigurieren.

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ex-geschützter LED Infrarot Scheinwerfer, geeignet

zum Ausleuchten von unterirdischen oder unbelüfteten

Anlagen oder für die zuverlässige visuelle Kontrolle

und Überwachung wasserwirtschaftliche Anlagen bei

Nacht.

Optimale Eignung für den kombinierten Einsatz mit der

Ex-geschützten Kamera zur 24-stündigen visuellen

Überwachung von Anlagenbereichen im Ex-Bereich

Zone 1.

Betriebssicher Beleuchtungsfunktion durch robuste

Bauweise (Vandalismusschutz) und 24 einzeln ange-

steuerte, ultralanglebige lichtstarke LED.

Überhitzungsschutz durch CoolExtrude™ Temperatur-

management.

Abstrahlwinkel:	120° x 120°

Lichtwellenlänge:	850 nm

Spannungs-

Versorgung:	110 – 254 V AC

Leistungsaufnahme:	60 W

Leuchtweite:	bis 38 m

Ex-Schutz:	Zone 1 gemäß ATEX
	IEC Ex

Schutzart:	IP 66 + 67

Gewicht:	8,0 Kg

Befestigung:	über integrierten Montagewinkel

Variante:	NIVU SPOT IRE 60

Inclusive dem erforderlichen, an die örtlichen Gegeben-

heiten angepassten Anschlusskabel und korrosions-

festen Befestigungsmaterial liefern, montieren und

betriebsfertig ausrichten.

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................