Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuLinkCompact (für Web-Portal)

Fernwirkgateway mit integrierten Datenlogger zur kabel-

losen oder kabelgebundenen Übertragung von Prozess-

daten mittels standardisiertem TCP/IP Protokoll.

Gateway für dezentrale Netzwerke, geeignet zur Direkt-

anbindung von analogen und digitalen Signalen an das

NIVUS WebPortal.

Anbindung von bis zu 6 NivuFlow-Messumformern.

Direkte Anbindemöglichkeit der NivuCam.

Individuellen Anbindungsmöglichkeiten für die einfache

Integration in bestehende Infrastrukturen.

Fernwirkunterstation mit Datenloggerfunktion, autarker

Verarbeitung von Prozessdaten und 2x Ethernet-

Schnittstellen.

Im Gehäuse integrierter SIM-Slot.

SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne für optimale

Positionierung und Ausrichtung zur Verbesserung der

Datenübertragung.

Kompakte Bauweise für Aufbau auf 35 mm-Hutschiene,

Optimale Eignung des Systems für die Erfassung

maschineller, mess- und elektrotechnischer Signale und

Daten an Regenbehandlungsanlagen, Pumpwerken und

anderen technischen Anlagen.

Direkte Datenübertragungsmöglichkeit über Ethernet

oder GPRS/UMTS/LTE (2G/3G/4G) an das NIVUS

WebPortal der Firma NIVUS GmbH.

Vorkonfigurierte Datenübertragungen mit dem Sicher-

heitskonzept TLS.

Betriebsspannung: 	24 V DC

Eingänge:	8 x 0/4-20 mA (aktiv)

16x Digitaleingang (aktiv)

Betriebstemperatur:	0 - +55 °C

Messmodi:	Dauerbetrieb, Ereignis

Speicherintervall: 	10 Sek

Übertragungs-

intervall:	60 Sek

Datenspeicher: 	SD-Karte

Datenübertragung:	internes Modem.
Datenfernübertragung auf bereit-
gestelltes NIVUS WEB-Portal

Variante:	NLC0 CLOG EG

Incl. SD-Karte, Antenne und Bus-Endklemme liefern

und betriebsfertig für die Anbindung an das Fernwirk-

system NIVUS WebPortal vorbereiten.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungsgebühr für NIVUS Geräte

Typ NLC0C.

SIM-Karte inklusive Datenübertragungsgebühr für die

NIVUS Geräte Typ NLC Compact.

Übertragungsbreite:	8 Messwerte

16 Meldungen

Messzyklus:	10 Sekunden

Übertragungszyklus:	ab 1 Minute

Vertragslaufzeit:	24 Monate

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der Vertrags-

laufzeit, ansonsten automatische

Verlängerung um weitere 12 Monat
Variante:	SNI0 CONNECT 02

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Softwarelizenzen und Module

E-Mail-Alarmierungsmodul für das NIVUS WebPortal.

Aufzeichnung von Alarmen, Meldungen, Störungen

usw. in einer Störmeldedatenbank.

Konfigurierbare Quittierungspflicht mit geloggten Daten

bezüglich quittierender Person, Zeitpunkt, Fehler-

behebung bzw. Kommentar.

Für spätere Analysen stehen umfangreiche Filter- und

Sortierfunktionen für die Meldungen zur Verfügung.

Umschaltmöglichkeit der Darstellung der Meldungen

zwischen zeitlichen Eingang der Einzelmeldungen auf

Anzeige mit Bezug zur Betriebs- und Aktivdauer der

Alarme.

Vertragslaufzeit:	24 Monate;

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der Vertrags-
laufzeit, ansonsten automatische 
Verlängerung um 12 Monate.

Lizenzlaufzeit:	1 Jahr

Variante:	SNI0 WEBP MAIL

Im WebPortal freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Messstellenvisualisierung für das NIVUS WebPortal.

Detailgetreue und hochauflösende Prozessbilder.

Maßstabsgerechte Darstellung der Füllstände in den

Prozessbildern.

Niveaudarstellung in Form von Füllständen und Balken-

anzeigen.

Darstellung von Bewegungen.

Mehrfachzuordnung einer Prozessvariablen zu

verschiedenen Animationen.

Anzeigen mit den wichtigsten Informationen zur

ausgewählten Messstelle wie gespeicherter Zeitraum,

letztes Auslesen von Archivdaten usw.

Veränderung von Sollwerten.

Verknüpfen/Vorschalten von Bedingungen.

Prozessbildanimation ohne Programmierkenntnisse

Realisierbar.

Beliebige Hintergrundbilder können eingefügt

werden.

Die Editierung erfolgt webbasierend.

Die Darstellung der Symbole basiert auf Vektorgrafiken,

wodurch die Bilder frei skaliert werden können.

Vertragslaufzeit:	24 Monate;

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der Vertrags-
laufzeit, ansonsten automatische 
Verlängerung um 12 Monate.

Lizenzlaufzeit:	1 Jahr

Variante:	SNI0 WEBP VISU

Im WebPortal freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ganglinienmodul für das NIVUS WebPortal für

eine Meßstelle.

Graphische Darstellung von Archivdaten.

Darstellung von bis zu 8 Ganglinien in einem

Diagramm.

Abfahren der Ganglinie (kontinuierliches Anzeigen

des Wertes mit Zeitstempel).

Zoom- und Scroll-Funktion für Zeit- und Werteachse.

Häufigkeitsanalyse Summenwerte.

Berechnung des Integrals der Ganglinie im dargestellten

Bereich.

Ereignisscanner.

Vertragslaufzeit:	24 Monate;

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der Vertrags-
laufzeit, ansonsten automatische 
Verlängerung um 12 Monate.

Lizenzlaufzeit:	1 Jahr

Variante:	SNI0 WEBP GRAPH

Im WebPortal freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Berichtmodul für das NIVUS WebPortal für

eine Meßstelle.

Bereitstellung der individuell konfigurierten Berichte

zum Download.

Kontinuierliche Aktualisierung und Bereitstellung der

Berichte im vorgegebenen Intervall

Vertragslaufzeit:	24 Monate;

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der Vertrags-
laufzeit, ansonsten automatische 
Verlängerung um 12 Monate.

Lizenzlaufzeit:	1 Jahr

Variante:	SNI0 WEBP BERI

Im WebPortal freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Add On für das NIVUS WebPortal zur Protokollierung von

Einkammerregenbehandlungsanlagen.

Erstellung der Monats- und Jahresprotokolle nach der

SüwVO Abw NRW oder den Arbeitsblättern von

Baden-Württemberg und Bayern oder nach schriftlich

vorgelegten Kundenangaben.

Pro Meßstelle

Einmalige Freischaltung der Funktion.

Variante:	SNI0 WEBP RUEB

Liefern und im WebPortal freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Excelbasierter Datenbericht

Erstellung eines auf Excel basierenden Berichtes mit

bis zu 20 Prozessgrößen.

Ausführung individuell nach Kundenanforderung,

z.B. zur Darstellung von Pumpenlaufzeiten und

Fördermengen als Tages oder Monatsbericht.

Variante:	SNI0 BEREX CEL 01

Erstellen

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................