Pegeldatensammler mit integriertem GPRS-Modul

zur automatischen Erfassung und Übertragung von

Grundwasserpegeln

Geeignet zum dauerhaften Einsatz in Peilrohre ab

2“ Innendurchmesser

Extrem lange Laufzeit des Systems durch integriertes

Micropower-System

Triggergesteuerte Veränderung des Aufzeichnungs-

und Übertragungsintervalls

Einstellbarer Trigger für Onlinebetrieb

Onlinemodus zur Überprüfung der Sendestärke unter

Betriebsbedingungen

Aufweckmodus zur Betrachtung der aktuellen Mess-

werte in Echtzeit

Kontaktsicherer, korrosionsfest eingelöteter SIM-Chip

Sonderkabelverschraubung mit integrierten Druck-

ausgleichelement und Zugentlastung für den direkten

Anschluß einer hydrostatischen Sonde an den Pegel-

datensammler

Betriebsspannung:	7,2 V über 2 im Gehäuse einzu-

setzende Li-Ionen-Batterien

Batteriekapazität:	13 Ah

Gehäuse:	Edelstahl 1.4571

Schutzgrad:	IP 68

Montagekragen:	für 2“ Pegelrohre

Modem:	GSM/GPRS Quadband

Eingang:	4 – 20 mA, selbstspeisend

Sensorspeisung:	typ. 16,5 V

Interner Speicher:	1740 Meßzyklen

Speicherintervall:	ab 1 Minute

Übertragungs-	zyklisch ab 10 Minuten

intervall:

Standzeit:	bis 10 Jahre

Antenne:	Lambda ½

übertragene Werte:	1x Pegel, Gerätezustand, GSM-

Level, Batteriespannung,

Temperatur des Gerätes

Variante:	NLM0 PDS 0G

Incl. Magnet für Geräteinitialisierung, Lithiumionen-

batterie und Stabantenne liefern, betriebsfertig in

bauseits zu stellenden Pegelrohr mit Mastkappe

montieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hydrostatische Füllstandsmessung als Seilsonde,

mit Edelstahlmembran und integrierter Auswerte-

elektronik mit Überspannungsschutz, geeignet zum

direkten Anschluß an oben genannten Pegeldaten-

sammler

geeignet für Pegel- und Füllstandmessungen nicht

bis gering verschmutzter Medien

Zugentlastung und Druckausgleich im Kabel integriert

Spannungs-	12 bis 36 V DC

versorgung:	direkt aus Pegeldatensammler

Meßbereiche:	2; 4; 6; 10 m WS

Kabellänge:	10m, 20 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	piezoresistiv/Edelstahlmembran

Temperatur:	-10 bis max. +70 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

Messunsicherheit:	± 0,35 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	IP 68

Sonden-

durchmesser:	27 mm

Variante:	AquaBar II

Liefern und betriebsfertig am Pegeldatensammler

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Adaptereinhängeplatte für Pegeldatensammler zum

Einsatz in Pegelrohre größer 2“

Material:	Edelstahl 1.4571

Außendurchmesser:	3“, 4“ 5“ oder 6“

Varianten:	NLM0 AE3 (3“)

NLM0 AE4 (4“)

NLM0 AE5 (5“)

NLM0 AE6 (6“)

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Antennenset, bestehend aus Kuppelantenne und

flexibler, geschirmter, auf das Gerät angepasster

Antennenleitung zur Montage auf der Mastkappe

bei schlechten Sendebedingungen

Variante:	NLM0 ANTSET 6

liefern, betriebsfertig auf der Mastkappe montieren

und anschließen

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ersatzbatterie mit sehr geringer Selbstentladung auch

bei tiefen Temperaturen

geeignet zum Einsatz im Pegeldatensammler

Bauform:	D-Zelle

Größe:	34 x 61 mm

Spannung:	3,6 V

Kapazität:	13 Ah

Technologie:	Lithium-Ionen

liefern

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

SIM-Chip incl. Datenübertagungspaket, geeignet zum

Einsatz im Pegeldatensammler

Universeller, vorkonfigurierter Datenchip zur Über-

tragung von Messdaten und Störmeldungen

Chip ohne jegliche Grundgebühr, fest auf dem Daten-
logger verbaut

Sofortige Inbetriebnahme des Datenaufzeichnungs- und

Übertragungsgerätes ohne zusätzliche Programmierung

durch vorprogrammierte Providereinstellungen

Automatisches, kostenneutrales Einloggen in das

regional verfügbares stärkstes GSM-Netz

Redundanz bei Ausfall des GSM Netzes

Alarmierungsmöglichkeit durch High-Priority-SMS

5 jähriger, kostenfreier Datenversand bei dem in der

unter >Varianten< gewählten durchschnittlichen

monatlichen Nutzungsverhalten

(Mehrkosten über das erworbene Datenvolumen

hinaus werden monatlich zusätzlich abgerechnet oder

vom zusätzlich erworbenen Datenpool abgezogen.)

Varianten:	>Basic< mit 15 Min. Aufzeich-

nungsintervall, 1x tägl. Daten-

übertragung und 100 High-

Priority SMS

D2WP PAID NBAS AP

(für NIVUS-Server)

D2WP PAID KBAS AP

(für Kundenserver)

>Classic< mit 5 Min. Aufzeich-

nungsintervall, 2x tägl. Daten-

übertragung und 100 High-

Priority SMS

D2WP PAID NCLA SAP

(für NIVUS-Server)

D2WP PAID KCLA SAP

(für Kundenserver)

>Online< mit 2 Min. Aufzeich-

nungsintervall, Onlinebetrieb und

100 High-Priority SMS

D2WP PAID NONL AP

(für NIVUS-Server)

D2WP PAID KONL AP

(für Kundenserver)

Liefern

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Alternativ zum obigen Prepaid-Tarif:

Universeller, vorkonfigurierter Datenchip zur Über-

tragung von Messdaten und Störmeldungen

Chip ohne jegliche Grundgebühr, fest auf dem Daten-
logger verbaut

Sofortige Inbetriebnahme des Datenaufzeichnungs- und

Übertragungsgerätes ohne zusätzliche Programmierung

durch vorprogrammierte Providereinstellungen

Automatisches, kostenneutrales Einloggen in das

regional verfügbares stärkstes GSM-Netz

Redundanz bei Ausfall des GSM Netzes

Alarmierungsmöglichkeit durch High-Priority-SMS

Aufzeichnungs-	1 min (2/3/4/5/6/10/15/20/30

intervall :	oder 60 min

bzw. 1/2/3/4/6/8/12 oder 24 h)

Datenübertragungs-:	10 min (/15/20/30 oder 60 min

intervall:	bzw. 1/2/3/4/6/8/12 oder 24 h)

>Datenpool<

Die Gebühr beinhaltet die Kosten

für die Datenübertragung pro MB.

Die zeitliche Reichweite des Gut-
habens richtet sich nach dem

tatsächlichen Datenerbrauch.

Varianten:	D2WD ATEN UEBM BAP

(für NIVUS-Server)

D2WD ATEN UEBM B

(für Kundenserver)

liefern und in Betrieb nehmen

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  … MB	EP: ..................

GP: ....................

Datenfernübertragungssoftware

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Datenerfassungssystem von NIVUS

Datenerfassungssystem mit zentraler Datenspeicherung, integrierten Alarmfunktionen, Gerätekommunikation und zentraler Konfiguration.

Die Feldgeräte, welche von den Außenstationen mit der Zentrale Verbindung aufnehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer zentralen Datenbank ab. Alle Außenstationen können zum gleichen Zeitpunkt Verbindung mit der Zentrale aufnehmen, ohne ein Besetzt-Signal zu erzeugen. Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeichnungstakt abgelegt und können mit einem Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren Internetbrowsern bedienbar.

Die Integration und der Tausch von Endgeräten können mit den drei Funktionen (hinzufügen, ändern, löschen) in einfacher Weise erfolgen. Bei einem Gerätetausch muss das neue Gerät nicht konfiguriert werden. Es übernimmt die Einstellwerte des Vorgängergerätes.

Die Alarmschwellen können für jeden ermittelten Datenpunkt separat auf Unter- oder Überschreitung mit oder ohne Hysterese eingestellt werden. Für jeden Alarmrufplan können bis zu 64 Quellen konfiguriert werden, wobei jede Quelle mit benutzerdiniertem Text hinterlegt werden kann. Die Alarmierung kann >automatisch Quittiert< oder mit >manueller Quittierung< eingestellt werden. Es kann parallel oder seriell alarmiert werden. Die Benutzerreihung im Alarmrufplan stellt automatisch die Priorisierung dar.

Die Programmierbarkeit ist über eine Anweisungsliste AWL EN 61131 herstellbar. Die aufgezeichneten Werte können mit Warn- und Alarmschwellen in die Alarmierung miteinbezogen werden.

Einrichtung und Programmierung des Systems

Programmlizenz mit unbegrenzten Datenvolumen,

Fernparametrierungsmodul und Grenzwertmodul

Nutzungspauschale/Logger des Systems im Internet

Verfügbarkeitsgarantie des externen NIVUS-Servers

von 99 %

Lizenzlaufzeit:	Lebensdauer des Pegeldaten-

sammlers

Variante:	D2W FLAT 1

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

bzw.

Softwarelizenz für webbasiertes Datenerfassungssystem, installiert auf dem kundeneigenen Server

Datenerfassungssystem mit zentraler Datenspeicherung, integrierten Alarmfunktionen, Gerätekommunikation und zentraler Konfiguration.

Die Feldgeräte, welche von den Außenstationen mit der Zentrale Verbindung aufnehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer zentralen Datenbank ab. Alle Außenstationen können zum gleichen Zeitpunkt Verbindung mit der Zentrale aufnehmen, ohne ein Besetzt-Signal zu erzeugen. Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeichnungstakt abgelegt und können mit einem Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren Internetbrowsern bedienbar.

Die Integration und der Tausch von Endgeräten können mit den drei Funktionen (hinzufügen, ändern, löschen) in einfacher Weise erfolgen. Bei einem Gerätetausch muss das neue Gerät nicht konfiguriert werden. Es übernimmt die Einstellwerte des Vorgängergerätes.

Die Alarmschwellen können für jeden ermittelten Datenpunkt separat auf Unter- oder Überschreitung mit oder ohne Hysterese eingestellt werden. Für jeden Alarmrufplan können bis zu 64 Quellen konfiguriert werden, wobei jede Quelle mit benutzerdiniertem Text hinterlegt werden kann. Die Alarmierung kann >automatisch Quittiert< oder mit >manueller Quittierung< eingestellt werden. Es kann parallel oder seriell alarmiert werden. Die Benutzerreihung im Alarmrufplan stellt automatisch die Priorisierung dar.

Die Programmierbarkeit ist über eine Anweisungsliste AWL EN 61131 herstellbar. Die aufgezeichneten Werte können mit Warn- und Alarmschwellen in die Alarmierung miteinbezogen werden.

Einrichtung und Programmierung des Systems

Programmlizenz mit unbegrenzten Datenvolumen,

Fernparametrierungsmodul und Grenzwertmodul

Abklärung der Konfiguration (IT Umgebung), Frei-

schaltung und Onlineinstallation der oben genannten

Softwarelizenz für bis zu 500 Meßstellen/Logger auf

kundeneigenen Server

Voraussetzungen:

externe Zugriffsfreischaltung auf den Betreiberserver

für den Zeitraum der Installation und Einrichtung

Permanente Verfügbarkeit des zuständigen Adminis-

trators des Betreibers für die Zeit der Installation

Lizenzlaufzeit:	unbegrenzt

Variante:	NLM0 SWL AP

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Automatische Wartung incl. aller Updates für Server-

und Gerätesoftware sämtlicher kundeneigener D2W-

Softwarekomponenten auf dem kundeneigenen Server.

Die Wartung ist für den störungsfreien Betrieb des

kundeneigenen Servers unabdingbar

Jährliche Pauschale

Variante:	NLM0 WART SERV

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  Psch/Jahr	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Aktivierung und Einrichtung einer OPC-Schnittstelle

zur programmtechnischen Verbindung zwischen

Nivus-D2W und Kundensystem auf dem kunden-

eigenen Server

Pro Server

Variante:	NLM0 OPC TOOL

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusatztool für kundeneigene Server mit D2W zur

automatischen Erstellung und intervallmäßig einstell-

baren Mailzusendung der eingerichteten Auswertungen

im pdf-Format

Pro Server

Variante:	NLM0 PDF TOOL

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstellung eines PLC-Scripts für kundeneigene Server

mit D2W zur individuellen Anpassung der Messtellen-

funktionen sowie der kundenspezifischen Berechnungen

von Meßdaten, Logikfunktionen, Verknüpfungen,

Regelschleifen, Steuerungen usw.

Pro Script

Variante:	NLM0 PLC SKRIPT

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Schulung und Training für die Benutzer des D2W bei

Nutzung des externen, internetbasierenden Nivus-

Servers

Sie beinhaltet die Bedienung und Funktionsmöglich-

keiten des Programms, Geräteeinrichtung, Program-

mierung und Lösung der am häufigsten auftretenden

Probleme

maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen

Dauer: ca. 5-6 Stunden

exklusive Kosten für Transfer, An- und Abfahrt bzw.

Flug, Auslöse und Übernachtung

Variante:	NLM0 TRAI NING 01

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Schulung und Training für die Benutzer des D2W

mit kundeneigenen Server

Die Schulung beinhaltet die Einrichtung und Ver-

waltung des Systems, Strukturierung der Meßstellen,

Verwendung von Zusatzfunktionen, Zuweisungs-

rechte, Geräteeinrichtung, Programmierung und

Lösung der am häufigsten auftretenden Probleme

Die Schulung  ist nach der Installation der Software

auf einem kundeneignen Server zwingend not-
wendig.

maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen

Dauer: 1 Tag

exklusive Kosten für Transfer, An- und Abfahrt bzw.

Flug, Auslöse und Übernachtung

Variante:	NLM0 TRAI NING 02

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Online Inbetriebnahme eines Pegeldatensammlers

nach Mitteilung der technischen Vorgaben durch

den Kunden

Variante:	SER0 INLM ONLINE

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................