Staudruckschalter zur Überfüllmeldung

Staudruckschalter zur Alarmmeldung bei Erreichen

eines unzulässig hohen Füllstandes bzw. Grenzwertes

oder Ereignisses, bzw. zur Aktivierung von zyklischen

Messungen u.ä.

Montage mittels Montagewinkel im oberen Bereich des

zu überwachenden Objektes.

Der Schaltpunkt wird über die Länge des bauseits bei-

gestellten PVC Rohres eingestellt.

Montage:	mittels Wandwinkel

Typ ZMS 132

Gehäuse.	Polyamid

Variante:	T-208

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Montagewinkel mit Montageloch 30mm zur

Horizontalbefestigung von Staudruckschaltern

an einer Wand.

Edelstahl 1.4571, 1,5 mm dick;

Variante:	ZMS 132

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und nach den Hersteller-

angaben betriebsfertig montieren.

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................